bips dokument id: 5.285	bips revision: 3.00	bips revisionsdato:	 2018-07-03

Udarbejdet:	Kontrolleret:	Godkendt:

## Udbudsbeskrivelse: Hansen Millennium

## Producent:

HSHansen A/S

Anvendelse:

Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter/ingeniører til inspiration og hjælp I forbindelse med udarbejdelse af udbudstekster og –beskrivelser, hvor HSHansen’s produkter ønskes anvendt.

Teksten er udarbejdet med det formål, at den kan indgå i udbud hvor produkt- og producentnavne må fremgå.

Strukturen i beskrivelsen følger BIPS 1.000 beskrivelsesparadigme, på bygningsdelsniveau, og skal ses som en bruttoliste ift. omfang som kan inkluderes i bygningsdelsbeskrivelsen. Brugeren kan frit kopiere og modificere i tekst og omfang, for at tilpasse teksten til det aktuelle behov.

Brugen af tegnene ’<’ og ’>’ i teksten angiver, at brugeren skal vurdere teksten skrevet indenfor tegnene, og tilpasse denne til det aktuelle projekt. Det skal noteres, at en oplistning indenfor disse tegn adskilt at semikolon (;) angiver de aktuelle muligheder for valg i den pågældende situation.

Noter venligst, at al tekst og data indeholdt i denne udbudsbeskrivelse stilles til rådighed uden nogen form for ansvar fra HSHansen’s side. Teksten skal ses som vejledning og inspiration, og skal tilpasses og kvalitetssikres ift. det konkrete projekt, samt tilpasses den aktuelle lovgivning på området.

## <CCS-kode>	Vindues og dørparti profilsystem

4.1	Orientering

B2.280, Basisbeskrivelse - Glas generelt

B2.285, Basisbeskrivelse - glasfacader og -tage,

B2.370, Basisbeskrivelse - døre, vinduer og porte, leverance samt

B2.371, Basisbeskrivelse - døre, vinduer og porte, montage er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

4.2	Omfang

Arbejdet omfatter leverance og montage af:

- Profilsystem og de i systemet inkluderede døre og vinduer.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3	Lokalisering

Arbejdet omfatter glasprofilsystemet på <bygning x, y og z>

4.4	Tegningshenvisning

Hovedtegninger:		<x>

Oversigtstegninger:		<x>

Bygningsdelstegninger:	<x>

Detailtegninger:		<x>

4.5	Koordinering

Der skal foretages koordinering med følgende arbejder:

- <Betonelementer, leverence>

- <Betonelementer, montage>

- <Murværk>

- <Skelletkonstruktioner>

- <Gulve>

- <Lofter>

- <Fuger>

4.6	Tilstødende bygningsdele

Forudgående bygningsdele/arbejder

- <Ydervægge/ydervægskonstruktioner>

- <Gulve>

- <Etagedæk>

- <Indervægge, anden type f.eks, gips/skeletkonstruktioner>

Bygningsdelene kan forventes overtaget med tolerancer som beskrevet under punktet "mål og tolerancer" i den enkelte bygningsdelsbeskrivelse.

Efterfølgende bygningsdele/arbejder

- <Nedhængte lofter>

- <Indvendige døre>

- <Installationer, EL/VVS>

- <Malerbehandling, indervægge>

- <Fugning>

4.7	Projektering

Dimensionering af profiler og glas, skal udføres efter gældende normer og standarder.

Regningsmæssig last <x> kN/m2

Statiske beregninger skal fremlægges inden produktion opstartes og glas bestilles.

Omfanget af sikkerhedsglas skal følge gældende bygningsreglement og tegnings-

materialet med følgende betegnelser.

SI=Sikkerhedsglas indvendig

SU=Sikkerhedsglas udvendig.

SS= Sikkerhedsglas indvendig og udvendig

4.8	Undersøgelser

4.9	Materialer og produkter

Rammeprofiler

Type:	Ekstruderet profil i aluminium

Materiale:	Aluminium med EN-AW-6060 TF / T66 (F22) legering, godstykkelse <1,5;2,5> mm

Dimensioner:	<iht. ing. tegningsmateriale>

Overflader:	<Profiler skal overfladebehandles i Ral farve 7012 i glans 70 + - 5%;

Elektrostatisk pulver-lakering 60 - 80 µm facadekvalitet, GSB godkendt.>

Pladebuk:	Skal udføres i min. 1,5 mm aluminium, dog med godstykkelse under hensyntagen til længde og stød, for minimering af ”flimmer” i overflade.

Godkendelser:	Profilleverandør skal være ISO 9001:2015 certificeret.

Hængsler og dørpumper skal være overflade behandlet som profiler.

Kuldebroisolering

Type:	Kuldebroisolering af ekstruderet plast (polyamid 6.6 med 25 % fiberglas) indvalset i profiler.

Beslag

Type:	Beslag i <aluminium støbelegering; galvaniseret stål> med mellemlag af 1 mm naturgummi.

Glas:

Type:	<2-lags; 3-lags> energiruder

U-værdi:	<1,1 m²K; 0,6 m²K >

Lystransmittans:	<82%; 74%>

Solfaktor / G-værdi:	<0,65; 0,54>

Ra-indeks:	<98,0; 96,0>

Tykkelse:	<iht. tegningsmateriale>
Glastykkelser skal dimensioneres i henhold til SBI 215 ”Dimensionering af glas i klimaskærmen”.

Godkendelser:	Ruder skal være mærket med GS garantimærket eller tilsvarende. Sikkerhedsglas iht. BR15.

Afstandsprofil skal være i sort varm kant.

Fugning:

Type:	1 komponent fugemasse baseret på MS polymer

Farve:	Udvendig farve <x>

Indvendig farve <x>

Døre

Type:	<Enkeltdør; Dobbeltdør>

Materiale:	Rammeprofil og glas

Karm:	Sigteflade på karm og ramme skal max. være 92 mm i bredden.

Dimensioner:  	<iht. tegningsmateriale>

Beslåning:	Skal monteres med falle/rigellås, indbygget skjult dørrammelukker og rustfrit L-greb i Ø19 mm samt udfræsning til cylinder og nødbesætning (excl. cylinder) <Stående dør skal monteres med paskvil, der betjenes ved nedadgående bevægelse af et lodret flugtvejsgreb.>

Vinduer

Type:	<Fast; Skyde; Kip> vinduer

Dimension:	<iht. tegningsmateriale>

Karme:	Sigteflade skal max. være 28,5 mm i bredde udvendigt og max. 13 mm bred ”næse” glaslister indvendigt.

Sprosser:	Sigteflade skal max. være 44 mm i bredde udvendigt og max. 13 mm bred glaslister indvendigt.

Opluk:	<Integrerede, skjulte sidebundhængt indgående manuelt opluk med <rustfrit L-Greb ø16 mm; messing coupé-form ø19 mm> med momentstop. Vinduerne skal kunne anvendes som redningsåbning og til daglig ventilation;
Integrerede, skjulte bundhængt indgående automatisk opluk med kædemotor. Vinduerne skal kunne anvendes til daglig ventilation>
Opluk skal være skjult bag karmprofil, således rammer ikke er synlige udefra.

4.10	Udførelse

Profilsystem

Type:	Vindues og dørparti system

Dimension:	<iht. tegningsmateriale>

Karme:	Sigteflade skal max. være 28,5 mm i bredde udvendigt og max. 13 mm bred ”næse” glaslister indvendigt.

Sprosser:	<Sigteflade skal max. være 44 mm i bredde udvendigt og max. 13 mm bred ”næse” glaslister indvendigt;
Energisprosse skal have sigteflade på max. <25;44> mm i bredde udvendig og 13 mm bredde indvendigt. Ved energisprosse skal der monteres Wienersprosser i termoruderne.>

Opluk:	Integrerede, skjulte dreje/kip opluk. Opluk skal være skjult bag karmprofil, således rammer ikke er synlige udefra.

Dør:	Karm og ramme til <enkeltdøre; dobbeltdøre>, skal max. <50,5; 93> mm samlet sigteflade i bredden, med handicapvenlig bundskinne og glaslister indvendigt.

Lufttæthed:	Vinduer og døre skal være klasse 4 iht. DS/EN 12207

Vandtæthed:	Vinduer og døre skal være klasse 9A iht. DS/EN 12208

Uværdi:	Uw ≤ 1,7  W/m²K

Produktionen af vinduer skal være DVC godkendt og underlagt regelmæssig kontrol. Døre og vinduer skal være DVC-mærkede. Alle profiler og elementer skal overholde gældende dansk lovgivning og kunne eftervises iht. Dansk Standard og gældende normer.

Vinduer skal monteres af trænede montører med erfaring i montage af aluminiumspartier.

Glasset skal isættes efter ”tørisætningsmetoden” med glasisætningsbånd af materialet TPE (svejsbar, med 95 % kunstgummi) passende for profilsystemet.

De samle glastykkelser skal være ens i de enkelte partier, således at der ikke opstår farve forskel.

Fugerne skal være tilbage trukket i henhold til tegninger og detaljer.

Levering og montering indeholder alle nødvendige produkter, beslag og fastgørelse nødvendig for fuld færdiggørelse af vinduerne som beskrevet i nærværende og angivet på tilhørende tegninger.

Fastgørelse, afslutninger og overlap sker jævnfør leverandørens vejledninger.

Under bygningsdelen henhører alle arbejder og leverancer inkl. biydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse.

Overskridelser af ovennævnte må kun ske efter aftale med byggeledelsen og iht. leverandøranvisninger.

4.11	Mål og tolerancer

Følgende mål og tolerancer for bygningsdelen skal overholdes.

- Tolerancer til ret- og planhed skal inden for bygningsdelen overholde ± 1 mm.

Overtrædes disse, skal byggeledelsen straks gøres opmærksom herpå.

4.12	Prøver

Der skal fremvises testresultater (”Luft og slagregn” samt ”U-værdi beregning”) på de enkelte systemer fra anerkendt afprøvningscenter som f.eks. Teknologisk Institut eller et center godkendt af samme.

4.13	Arbejdsmiljø

Arbejdet udføres iht. Leverandørens anvisninger.

Entreprenøren er selv ansvarlig for etablering af nødvendige hjælpemidler.

Arbejdet udføres under hensyn til begrænsning af gener for de ansatte

og det omgivende miljø, herunder støv og støj.

4.14	Kontrol

Udbudskontrolplan skal som min. indeholde:

Fabrikskontrol:

DVC godkendt:

Modtagekontrol:

Proceskontrol:

Slutkontrol:

4.15	D&V-dokumentation

Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprenøren stille følgende drifts- og vedligeholdsdokumentation til rådighed:

- Reparations- og vedligeholdelsesvejledning

- Datablade for alle anvendte materialer

- Oversigt over forventet levetid for produktet

- <x>

4.16	Planlægning

Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 10

arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 2 eksemplarer:

Detaljeret tidsplan omfattende:

- Projektering opdelt i etaper, hvor byggeledelsen skal godkende tegninger

/bygningsmodeller

- Levering af prøver

- Produktion (se Byggesagsbeskrivelse)

- Færdigmelding af referencefelter / mock-ups

- Arbejdets udførelse / montage (se byggesagsbeskrivelse)

- Aflevering

Tidsplanen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen.