bips dokument id: 5.285	bips revision: 3.00	bips revisionsdato:	 2018-07-03

Udarbejdet:	Kontrolleret:	Godkendt:

## Udbudsbeskrivelse: Hansen UnitAl

## Producent:

HSHansen A/S

Anvendelse:

Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter/ingeniører til inspiration og hjælp I forbindelse med udarbejdelse af udbudstekster og –beskrivelser, hvor HSHansen’s produkter ønskes anvendt.

Teksten er udarbejdet med det formål, at den kan indgå i udbud hvor produkt- og producentnavne må fremgå.

Strukturen i beskrivelsen følger BIPS 1.000 beskrivelsesparadigme, på bygningsdelsniveau, og skal ses som en bruttoliste ift. omfang som kan inkluderes i bygningsdelsbeskrivelsen. Brugeren kan frit kopiere og modificere i tekst og omfang, for at tilpasse teksten til det aktuelle behov.

Brugen af tegnene ’<’ og ’>’ i teksten angiver, at brugeren skal vurdere teksten skrevet indenfor tegnene, og tilpasse denne til det aktuelle projekt. Det skal noteres, at en oplistning indenfor disse tegn adskilt at semikolon (;) angiver de aktuelle muligheder for valg i den pågældende situation.

Noter venligst, at al tekst og data indeholdt i denne udbudsbeskrivelse stilles til rådighed uden nogen form for ansvar fra HSHansen’s side. Teksten skal ses som vejledning og inspiration, og skal tilpasses og kvalitetssikres ift. det konkrete projekt, samt tilpasses den aktuelle lovgivning på området.

## <CCS-kode>	Modulopbygget facadeelementer

4.1	Orientering

B2.280, Basisbeskrivelse - Glas generelt

B2.285, Basisbeskrivelse - glasfacader og -tage,

B2.370, Basisbeskrivelse - døre, vinduer og porte, leverance samt

B2.371, Basisbeskrivelse - døre, vinduer og porte, montage er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

4.2	Omfang

Arbejdet omfatter leverance og montage af:

- Præfabrikerede facadeelementer med integrerede døre og vinduer.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3	Lokalisering

Arbejdet omfatter glasprofilsystemet på <bygning x, y og z>

4.4	Tegningshenvisning

Hovedtegninger:		<x>

Oversigtstegninger:		<x>

Bygningsdelstegninger:	<x>

Detailtegninger:		<x>

4.5	Koordinering

Der skal foretages koordinering med følgende arbejder:

- <Betonelementer, leverence>

- <Betonelementer, montage>

- <Murværk>

- <Skelletkonstruktioner>

- <Gulve>

- <Lofter>

- <Fuger>

4.6	Tilstødende bygningsdele

Forudgående bygningsdele/arbejder

- <Ydervægge/ydervægskonstruktioner>

- <Gulve>

- <Etagedæk>

Bygningsdelene kan forventes overtaget med tolerancer som beskrevet under punktet "mål og tolerancer" i den enkelte bygningsdelsbeskrivelse.

Efterfølgende bygningsdele/arbejder

- <Nedhængte lofter>

- <Indvendige døre>

- <Installationer, EL/VVS>

- <Malerbehandling, indervægge>

- <Fugning>

4.7	Projektering

Dimensionering af profiler og glas, skal udføres efter gældende normer og standarder.

Regningsmæssig last <x> kN/m2

Statiske beregninger skal fremlægges inden produktion opstartes og glas bestilles.

Omfanget af sikkerhedsglas skal følge gældende bygningsreglement og tegningsmaterialet med følgende betegnelser.

SI	=Sikkerhedsglas indvendig

SU	=Sikkerhedsglas udvendig.

SS	= Sikkerhedsglas indvendig og udvendig

Laster fra de etagehøjde facadeelementer overføres til betonkonstruktionen for hver etage og hænger via bære/montagebeslag, dimensioneret, leveret og monteret under nærværende entreprise.

Facadeelementerne skal projekteres og udføres således at luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen ikke overstiger l/s pr. m² opvarmet etageareal ved

trykprøvning iht. gældende bygningsreglement.

BR18 for almindeligt byggeri w50 ≤ 1,5 l/s pr. m²

2015 lavenergiklasse w50 ≤ 1,0 l/s pr. m²

2020 lavenergiklasse w50 ≤ 0,5 l/s pr. m²

4.8	Undersøgelser

4.9	Materialer og produkter

Rammeprofiler

Type:	Ekstruderet profil i aluminium

Materiale:	Aluminium med EN-AW-6060 TF / T66 (F22) legering, godstykkelse <1,5;2,5> mm

Dimensioner:	<iht. tegningsmateriale>

Overflader:	Profiler skal overflade behandles i <Ral farve xxxx i glans <30;70> + - 5%

Elektrostatisk pulver-lakering 60 - 80 µm facadekvalitet, GSB godkendt; <N1 natur; B1 Lys bronze, B2 mellem bronze; B3 mørk bronze; BS4 Sort> anodiseret i minimum 20 µm facadekvalitet>

Pladebuk:	Skal udføres i min. 1,5 mm aluminium, dog med godstykkelse under hensyntagen til længde og stød, for minimering af ”flimmer” i overflade.

Godkendelser:	Profilleverandør skal være ISO 9001:2015 certificeret.

Hængsler og dørpumper skal være overflade behandlet som profiler.

Alu. fyldninger

Type:	Indbyggede fyldninger består af en vindplade, isolering og damptæt metalplade.

Overflade:	Fyldninger skal overflade behandles i <Ral farve xxxx i glans <30;70> +/- 5%	Elektrostatisk pulver-lakering 60 - 80 µm facadekvalitet, GSB godkendt

Dimension:	<iht. Rudens tykkelse>

Indvendige dampspærre

Skal udføres som kassetter i 1.5 mm <stål; aluminium> og med ombukket kanter, glat med bagside af profil, således at kassetter kan fastgøres skjult fra bagsiden og efterfølgende forsegles med <silikone; damspærretape> så konstruktion er 100% damptæt.

Kassetter overfladebehandles som <profiler; rå>.

Kuldebroisolering

Type:	Kuldebroisolering af ekstruderet plast (polyamid 6.6 med 25 % fiberglas) indvalset i profiler.

Beslag

Type:	Beslag i <aluminium; galvaniseret stål> med mellemlag af 1 mm gummi.

Glas:

Type:	<2-lags; 3-lags> energiruder

U-værdi:	<1,1 m²K; 0,6 m²K >

Lystransmittans:	<82%; 74%>

Solfaktor / G-værdi:	<0,65; 0,54>

Ra-indeks:	<98,0; 96,0>

Tykkelse:	<iht. tegningsmateriale>
Glastykkelser skal dimensioneres i henhold til SBI 215 ”Dimensionering af glas i klimaskærmen”.

Godkendelser:	Ruder skal være mærket med GS garantimærket eller tilsvarende sikkerhedsglas iht. gældende bygningsreglement.

Fugning:

Type:	1 komponent fugemasse baseret på MS polymer

Farve:	Udvendig farve <x>

Indvendig farve <x>

4.10	Udførelse

Profilsystem

Type:	Præfabrikerede modulopbygget facadeelementer med delvis glas og isolerede lukkede felter med klimaskærm,

Dimension:	Modulbredde på max. 3000mm.

Profil:	Profil dybde iht. Tegningsmaterialet ift. Statiske beregninger. Hvor profiler af statiske eller montagemæssige årsager skal udføres med forstærkningsprofiler, skal disse være indbygget i profiler og være skjult i det færdige arbejde.

Lufttæthed:	Facader, klasse AE1200 iht. DS/EN 12152
Vinduer og døre skal være klasse 4 iht. DS/EN 12207

Vandtæthed:	Facader, klasse RE1200 iht. DS/EN12154
Vinduer og døre skal være klasse 9A iht. DS/EN 12208

Uværdi:	Ucw ≤ <x> W/m²K

Lette etagehøje præfabrikerede modulopbygget facadeelementer med færdig yderbeklædning, monteres på justerbare bære / montagebeslag som er fastboltet til etagedæk.

Minimumsafstand fra forside betondæk til bagside element på 60-75 mm og

max. ca. 90 mm.

Facadeelementerne skal udføres uden brug af gummifuger og udføres helt tætte med mekaniske tætningsprofiler.

Facadeelementerne må ikke indeholde nogen former for organiske materialer og skal være udført således at der ikke skal foretages nogen former for efterbearbejdning eller montage på ydersiden efter montagen af det enkelte element.

Profilleverandør skal være ISO 9001:2015 certificeret.

Curtain wall facader skal udføres iht. ”EN 13830 Curtain walling” og CE-mærkede iht. lovkrav.

Produktionen af døre og vinduer skal være DVC godkendt og underlagt regelmæssig kontrol. Døre og vinduer skal være DVC- og CE-mærkede iht. EN 14351-1.

Alle profiler og elementer skal overholde gældende dansk lovgivning og kunne eftervises iht. Dansk Standard og gældende normer.

De præfabrikerede facadeelementerne, facader, vinduer og døre skal monteres af trænede montører med erfaring i montage af aluminiumfacader.

Profilsystemet skal udføres med min. 3-trinstætning for samling mellem de enkelte elementer. Herunder udvendig tætning mod fugt med kanaler til dræning af lækagevand og kondens, og indvendig luft- og damptætning. Den udvendige tætning skal give mulighed for trykudligning, således at vand ikke suges ind i konstruktionen. Drænkanaler skal ved profilstød, profilforbindelser og udvekslinger holdes intakte. Drænhuller skal være skjulte.

Koblingsprofiler lodret og vandret samt lod poster og sprosser med boks profil med 72 mm bred sigtflade. Alle glas er mekanisk fastholdt på 4 sider, med udvendig smigskåret glaslister, som danner en not og som fremhæver celleeffekten. Glaslisten monteres uden synlige skruer.

Koblingsprofiler vandret med 86 mm bred sigteflade, samling skal kunne optage +-10 mm i differensbevægelse.

Øverste elementer forlænges og afsluttes med murkroneafdækning i farve som profiler. Den forlængede del afsluttes udvendigt på bagsiden med cement-baseret plade, klar til efterisolering og påbrænding af pap (udføres af anden entreprenør), ligeledes skal der være indbygget beslag pr. 1500 mm for fastgørelse af sikkerhedsrækværk.

Udvendige og indvendige hjørner udføres ligeledes som præfabrikerede facadeelementer.

Levering og montering indeholder alle nødvendige produkter, beslag og fastgørelse for fuld færdiggørelse af facader som beskrevet i nærværende og angivet på tilhørende tegninger.

Fastgørelse, afslutninger og overlap sker jævnfør leverandørens vejledninger.

Under bygningsdelen henhører alle arbejder og leverancer inkl. biydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse.

Overskridelser af ovennævnte må kun ske efter aftale med byggeledelsen og iht. leverandøranvisninger.

4.11	Mål og tolerancer

Følgende mål og tolerancer for bygningsdelen skal overholdes.

- Tolerancer til ret- og planhed skal inden for bygningsdelen overholde ± 1 mm. Overtrædes disse, skal byggeledelsen straks gøres opmærksom herpå.

4.12	Prøver

Der skal fremvises testresultater (”Luft og slagregn” samt ”U-værdi beregning”) på de enkelte systemer fra anerkendt afprøvningscenter som f.eks. Teknologisk Institut eller et center godkendt af samme.

4.13	Arbejdsmiljø

Arbejdet udføres iht. Leverandørens anvisninger.

Entreprenøren er selv ansvarlig for etablering af nødvendige hjælpemidler.

Arbejdet udføres under hensyn til begrænsning af gener for de ansatte

og det omgivende miljø, herunder støv og støj.

4.14	Kontrol

Udbudskontrolplan skal som min. indeholde:

Fabrikskontrol:

DVC godkendt:

Modtagekontrol:

Proceskontrol:

Slutkontrol:

4.15	D&V-dokumentation

Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprenøren stille følgende drifts- og vedligeholdsdokumentation til rådighed:

- Reparations- og vedligeholdelsesvejledning

- Datablade for alle anvendte materialer

- Oversigt over forventet levetid for produktet

- <x>

4.16	Planlægning

Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 10

arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 2 eksemplarer:

Detaljeret tidsplan omfattende:

- Projektering opdelt i etaper, hvor byggeledelsen skal godkende tegninger

/bygningsmodeller

- Levering af prøver

- Produktion (se Byggesagsbeskrivelse)

- Færdigmelding af referencefelter / mock-ups

- Arbejdets udførelse / montage (se byggesagsbeskrivelse)

- Aflevering

Tidsplanen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen.